## Slide 1
An Anatomy- and Topology-Preserving Framework for Coronary Artery Segmentation
Accepted by TMI 2023

## Slide 2
01
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Title
Notes: 解剖信息 + 拓扑信息

## Slide 3
02
Central South University
Introduction
冠状动脉分割现存挑战
1、前景体积占比小
CCTA 图像中＜0.05 %
(1) 现存问题及本文方案
2、结构细小而复杂
3、个体间差异较大
直径通常小于5.0 mm；
迂曲的树突状管状结构，数量、长度、大小和管腔长短不一
知行合一、经世致用

## Slide 4
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
(1) 现存问题及本文方案
冠状动脉分割现存挑战
1、前景体积占比小
CCTA 图像中＜0.05 %
(1) 现存问题及本文方案
2、结构细小而复杂
3、个体间差异较大
直径通常小于5.0 mm；
迂曲的树突状管状结构，数量、长度、大小和管腔长短不一
ROI 区域裁剪
论文所述解决方案
层次拓扑信息的提取与使用
解剖信息的提取与使用

## Slide 5
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
(2) 模型整体结构
解剖依赖性编码模块
3D输入图像
解剖信息提取
ROI 区域裁剪

## Slide 6
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
(2) 模型整体结构
3D输入图像
层次拓扑结构学习模块
关键点
中心线
连通性

## Slide 7
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(1) 解剖依赖性编码模块——运行步骤
2*ResUNet
基于预训练好的 ResUNet_1 计算心脏结构分割结果（左心房、左心室、右心房、右心室、主动脉，共五种） ；
基于待训练的ResUNet_2计算得冠状动脉的粗分割结果；
基于①和②的结果计算距离场图
基于①和②的结果进行ROI区域的切割
①
②
③
④

## Slide 8
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(2) 解剖依赖性编码模块——实现细节
2*ResUNet
预训练 ResUNet 的分割准确性由实验确定；
待训练 ResUNet 基于 dilated label 训练（核尺寸 5*5*5）；
损失函数： Dice Loss →
①
②
③
④

## Slide 9
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(3) 层次拓扑结构学习模块——关键点检测
Ribera J, Guera D, Chen Y, et al. Locating objects without bounding boxes[C]//CVPR 2019: 6479-6489.
关键点 = 端点 + 分支点
损失函数：Weighted Hausdroff Distance →
主要选用原因：不用预先定义关键点的数量

## Slide 10
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(4) 层次拓扑结构学习模块——中心线热力图回归
回归拟合目标：中心线× 中心线热力图√
在过中心线上的点中心线垂直的血管截面上计算：
对所有中心线进行平滑的同时，使狭窄血管的中心线被显著增强。
损失函数：Mean Squared Error →
Notes: 为什么会有用？结合R2的评论再进行一下思考。
启示 -> 基于管径的重要性计算（损失函数的加权值、通过修改mask得到的学习方向引导）

## Slide 11
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(5) 层次拓扑结构学习模块——连通性预测
解码器输出形状：B * W * H * C * 27
“27”：当前位置体素 + 邻接的26个体素为血管的可能性
标准label的形状：n * n * n * 27
损失函数：Weighted Cross-entropy Loss →

## Slide 12
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(6) 层次拓扑结构学习模块——预测阶段的输出后处理
解码器输出形状： B * W * H * C * 27
threshold_1：0.5
作用对象：当前体素是血管体素的可能性，即 [i, j, k, 14]
作用结果：可能性 > 0.5 则进行标记
threshold_2：1
作用对象：经 threshold 筛选后，被标记的 的26个邻接体
素中存在的标记数量；
作用结果：邻接体素标记数 ≥ 1则将当前体素视为血管内体素。
二元分割掩膜（形状为 B * W * H * C）
预测阶段只看这一分支的输出

## Slide 13
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(7) 层次拓扑结构学习模块——自底向上的交互模块 BAI
上层
分支特征
下层
分支特征
上层
分支特征’
连通性 → 中心线 → 关键点

## Slide 14
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(8) 整体损失函数

## Slide 15
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Experiments
(1) 模型性能评价指标
总体分割
中心线回归
关键点检测
DSC
TPR
ASD – Average Surface Distance
HD – Hausdroff Distance
clDice
Corr.
Compl.
Qual.
Shit S, Paetzold J C, Sekuboyina A, et al. clDice-a novel topology-preserving loss function for tubular structure segmentation[C]//CVPR 2021: 16560-16569.
MPJPE
Notes: 实验 pre – 评价指标的介绍

## Slide 16
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
(2) 与其它模型的性能比较
Experiments
私有数据集
label 齐全
总例数 100
公开数据集
无心脏 label
总例数 40
Notes: 实验1 – 与其它模型的性能比较

## Slide 17
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Experiments
(2) 与其它模型的性能比较
Notes: 实验2 – 预训练的心脏区域分割模块的性能对分割的影响
vs ResUNet：分割更准确、连通性更加良好，细碎血管明显减少；（加入拓扑信息是有用的）
Vs TopNet：连通性更好 （血管 + 中心线 + 拓扑距离 → 新的拓扑信息是有用的）
Vs PDSNet：减少了过分割情况、连通性相差不大

## Slide 18
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Experiments
(3) 预训练 ResUNet 训练程度选择
(5) 消融实验
bNet = ResUNet
a = 解剖依赖性编码模块
p = 关键点检测
l = 中心线回归
n = 连通性预测
FullNet = bNet+a+p+l+n+BAI
(4) BAI 中 block 数量 (L) 选择
Notes: 实验3 – 消融实验

## Slide 19
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Experiments
(6) cross-domain 性能评估
train test
Notes: 实验4 – 交叉数据集实验

## Slide 20
05
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Discussion
中心线检测 → 血管 label 的自适应修改
HTL 模块的设计思路 – hierarchical + multi-mask（？）
(3) 性能提升原因解释 - R2
Zhang Y, Yang Q. A survey on multi-task learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2021, 34(12): 5586-5609.
Zhang X, Zhang J, Ma L, et al. Progressive deep segmentation of coronary artery via hierarchical topology learning[C]//MICCAI 2022: 391-400.
Notes: 递进模型×
高信息密度模块（目标模块）给低信息密度模块带去提示