## Slide 1
Simultaneous alignment and surface regression
using hybrid 2D–3D
networks for 3D coherent layer segmentation of retinal OCT images with full
and sparse annotations
MedIA 2024
Notes: 使用混合2D-3D网络实现视网膜OCT图像三维相干层分割的同步对齐与表面回归：支持完整标注与稀疏标注

## Slide 2
Authors
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
01
Central South University

## Slide 3
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
02
Introduction
Background
1.视网膜各层之间的厚度可以用于青光眼、阿尔兹海默症、糖尿病性视网膜病变、年龄相关性黄斑变性(AMD)等疾病的诊断
2.分层之后可以做层间的OCTA血流投影，避免不同层信号干扰
总之，视网膜层分割是对OCT数据进行定量分析的重要一步

## Slide 4
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
02
Introduction
目前存在的问题
• 由于OCT体数据中B-scan之间存在较大空隙和扫描过程中可能产生运动伪影，基于单幅B-scan图像进 行层分割可能会导致视网膜层在三维空间中不连续
• 目前大部分方法需要对OCT数据进行密集标注，需要专业人士耗费大量时间进行标注
Motivation
本文利用视网膜层应该是光滑且连续的这一先验知识，提出了一种用于B-scan图像对齐和三维层面分割的方法
该框架不仅在密集标注下效果良好，并且在仅有部分B-scan带有标注的半监督学习场景下仍然十分有效

## Slide 5
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
03
Methodology
Notes: 解释B scan和A scan
Gf由二维U-net的encoder构成的Gf，进行逐B-scan的特征提取，Ga是对齐分支的解码器，从Gf提取到的特征中估计每一张B scan的z方向位移，STM是空间变换模块，将Gf提取到的多尺度特征进行对齐，也可以将原始OCT数据进行对齐
Gs是分割分支的解码器，在已经对齐的特征上面进行层分割

## Slide 6
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
03
Methodology
B-scan对齐分支
首先通过Gf从输入数据中逐B-scan提取二维特征，然后通过Ga输出每一帧B-scan在z方向上的位移量db
Notes: NCC:局部归一化互相关

## Slide 7
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
03
Methodology
空间变换模块（STM）
STM用于对齐原始B-scan图像和Gf提取到的特征图
其中是当前目标图像中的位置，是原始图像中的位置
q是在原图中靠近的整数像素近邻点
· STM可进行亚像素精度插值，比整像素移动更平滑、更精确
· 用插值代替平移，允许反向传播过程中学习变换参数∆d

## Slide 8
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
03
Methodology
分层分割分支
分割网络Gs是一个共享解码器的双头结构
主分支用于预测每条A-scan的层面位置分布(表面回归)
辅助分支进行像素级语义分割
辅助分支损失：Dice + CE
由于主分支的监督信号十分稀疏，只有视网膜层那一层提供监督信号，可能导致网络收敛慢、训练不稳定
辅助分支可以提供像素级密集监督，让低层特征学到更多的语义信息，加快收敛速度，提高主任务的表现

## Slide 9
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
03
Methodology
主分支
其中
全局一致性损失：
分割总损失：
Notes: L1教网络精确学到每条扫描线上层面的位置坐标
CE + L1 = 形状对齐 + 数值精确
CE是分类型损失，关注哪一行最有可能是层，L1是回归型损失，关注层的高度偏差多少
MSE：大误差样本会“主导训练”，梯度爆炸风险更高；
MAE：梯度稳定，但可能在误差很小时收敛慢
小误差，用平方（MSE特性），平滑收敛、精确拟合 大误差，用绝对值（MAE特性）抗异常、稳健训练
在解剖学上，视网膜层界面是连续的平滑曲面，不可能突然跳动或断裂，所以要加一个平滑性约束 ∥∇S^(b,a)∥22​≈(S^b,a​−S^b−1,a​)2+(S^b,a​−S^b,a−1​)2
表示预测层面的空间梯度，如果层面在相邻位置变化太剧烈，损失就大，如果层面平滑、连续，损失就小

## Slide 10
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
03
Methodology
稀疏标注下的半监督学习
核心改动：修改对齐分支的损失
在没有标注的B-scan上，用模型预测结果代替ground truth
在分割分支中，仅在有标注的B-scan图像上计算损失

## Slide 11
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
04
Experiments
MAD(平均绝对距离)

## Slide 12
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
04
Experiments

## Slide 13
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
04
Experiments
消融实验
Notes: pre_align（不含对齐分支但采用NoRMCorre进行预对齐
cascade（级联对齐网络与纯3D编码器-解码器分割网络，即将我们的模型拆分为两个级联独立网络分别处理B scan对齐和3D分割）
no_smooth (无全局一致性损失 SmoothS)
3D-3D (replacing the encoder 𝐺𝑓 with 3D CNNs)

## Slide 14
Tsinghua University of China
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
04
Experiments
半监督结果

## Slide 15
谢 谢 ！
THANKS FOR ALL